## Slide 1: 有穷状态机的应用举例
joshlin

## Slide 2: 状态机在硬件中广泛使用

## Slide 3: 状态机是一种设计模式
http://www.runoob.com/design-pattern/state-pattern.html
https://www.jianshu.com/p/404386fec797
Notes: 首先要说状态机是一种模式，我跟大家说过模式在刚开始学程序的时候不是很重要的东西，可能现在对大部分在座也都不是很重要的东西，但要说明白的是它不是不重要，还用道和术的说法，算法结构是术，模式是道，

## Slide 6: 太抽象了，来实际点的

## Slide 7: 感应水龙头的状态机
出水=1
不出水=0
热源=1
无热源=0
输入
输出

## Slide 8: 蓝色代表科技感

## Slide 9
出水=1
不出水=0
热源=1
无热源=0
输入
状态
输出
？？？

## Slide 10: 找个同学来帮解释下输入和输出
？
0000000011111111100000000
00000000000000001111110000
红外输入
水阀输出

## Slide 11: 状态机设计
初始
（水阀关闭）
使用中
（水阀关闭）
倒计时中
（水阀开启）

## Slide 17: 做题时间
感应水龙头
闪烁霓虹灯
10秒计时器
房门
按钮控件
开发工作流
X项目订单

## Slide 18: 感应水龙头
状态
  开
  关
初始状态
  关
转换
  热源进入
  热源移出

## Slide 19: 闪烁霓虹灯
状态
  开
  关
初始状态
  关
转换
  变化

## Slide 20: 10秒计时器
状态
  0-9
初始状态
  0
转换
  tick

## Slide 21: 房门
状态
  开|关 X 锁|未锁
初始状态
  关 X 未锁
转换
  上锁
  解锁
  开门
  关门

## Slide 22: 按钮控件
状态
  普通、悬停、按下
  ？X 访问过|未访问
初始状态
  普通
转换
  悬停进入
  悬停移出
  按下
  抬起

## Slide 23: 开发工作流
状态
  需求整理
  开发中
  测试中
  已上线
初始状态
  需求整理
转换
  开发认领
  测试通过
  测试不通过
  发布上线

## Slide 24: X项目订单

## Slide 25: 工作流

## Slide 26: 定义状态

## Slide 31: 状态机好在哪里？
集中管理状态变化
  代码在一处，逻辑更清晰
  方便变更状态流向
  自动提取可以进行的操作
https://segmentfault.com/a/1190000015912645
演示一下工作流变化
  未通过测试不回到初始化，而是直接回到开发
  不再允许取消任务

## Slide 32: 什么时候适合使用状态机
If else 比较多的情况
同一个记录状态处理逻辑比较分散的情况
状态比较多的情况
状态转换规则比较复杂的情况
需要使用状态机提供提示的情况（比如candos）